## Slide 1
LJ/Bessel 무한 격자와 확률 동역학
Al 피로 연구의 수학적·물리적 구조
에너지 지형, 구성 이동, 개구 최초통과
LJ / BESSEL · THEORY 01 / 40
Notes: 팀 세미나용 이론 정리. 기존 two-row 생산 기준과 full FCC / 활성 계면 / 공간 결함 연구 확장을 구분한다. 이 자료는 실험 항복강도·피로수명·물리 Hz의 검증 완료를 주장하지 않는다.
출처
AGENTS.md
solver_v1/WEAK_KINETICS_AND_MATERIAL_V31.md

## Slide 2
서로 다른 모델 계층
TwoRowLJ: 무한 하부 원자열과 상부 좌표의 축약 기준
Full FCC: 삼각 원자평면과 ABC 무한 적층의 벌크 기준
활성 계면: 한 계면의 개구와 두 성분 registry 이동
공간 결함: 비균일 변위장과 전위 코어를 포함하는 연구 확장
LJ / BESSEL · THEORY 02 / 40
Notes: 더 상세한 기하학이 이전 보정 파라미터의 전이를 보장하지 않는다. 각 단계는 에너지 정규화, 경계조건, 관측량을 새로 확인한다. 기존 생산 PDE와 연구용 계면/전위 계산의 구현 수준을 혼동하지 않는다.
출처
AGENTS.md
solver_v1/FCC111_FULL_STACK_DERIVATION.md
solver_v1/VECTOR_FCC_CORE_DERIVATION.md

## Slide 3
집단좌표와 확률밀도
q = (a,s), P = P(a,s,t)
s = bn + ξ, n = floor(s/b + 1/2)
−b/2 ≤ ξ < b/2
a는 정상 분리, s는 누적 registry 변위다.
ξ는 우물 내부 좌표이며 n은 주기적 registry 우물의 정수 지표다.
LJ / BESSEL · THEORY 03 / 40
Notes: s가 한 주기만큼 이동하면 국소 에너지는 같아도 누적 translation은 달라진다. n≠0만으로 실제 Al 소성을 입증하지 않는다. 벡터 registry에서는 scalar floor 분해를 두 방향에 무심코 복사하지 않고 결정격자와 경로를 명시해야 한다.
출처
solver_v1/CONFIGURATIONAL_PLASTICITY.md

## Slide 4
LJ 쌍 퍼텐셜과 두 원자열
φ(r) = 4εLJ [(σLJ/r)12 − (σLJ/r)6]
rn2 = a2 + [(n+1/2)b − s]2
W(a,s) = 4εLJ[σLJ12S6 − σLJ6S3]
Sₚ는 모든 정수 n에 대한 rₙ⁻²ᵖ의 합이다.
σLJ는 쌍 퍼텐셜의 길이 매개변수이며 적용 응력 σ와 구별한다.
LJ / BESSEL · THEORY 04 / 40
Notes: 현재 two-row W는 한 상부 사이트가 무한 하부 원자열과 갖는 교차 상호작용이다. 기존 normal-chain 에너지를 중복 가산하지 않는다. LJ pair functional form은 환경 항을 확장하더라도 유지한다.
출처
solver_v1/BESSEL_LATTICE_DERIVATION.md
solver_v1/lattice_bessel.py

## Slide 5
Gamma 적분에서 Gaussian 변환으로
(d2+|x|2)−p = Γ(p)−1∫0∞ tp−1e−t(d²+|x|²)dt
∫ℝᴰ e−t|x|²e−ik·xdx = (π/t)D/2e−|k|²/(4t)
f̂p,D(k) = [πD/2/Γ(p)]∫0∞ tp−1−D/2e−d²t−|k|²/(4t)dt
Fourier 규약은 exp(−ik·x)이며 역변환에 (2π)⁻ᴰ가 붙는다.
d>0, p>D/2에서 영 모드의 적분도 유한하다.
LJ / BESSEL · THEORY 05 / 40
Notes: 멱함수를 Gamma 적분으로 바꾸면 격자 차원의 역할이 Gaussian 적분의 t^(−D/2)로 명시된다. 이 변환이 row와 plane의 Bessel 차수가 달라지는 이유다. 위 식은 절대수렴 조건에서 적분 순서를 바꾼다.
출처
solver_v1/BESSEL_LATTICE_DERIVATION.md
solver_v1/FCC111_FULL_STACK_DERIVATION.md
https://dlmf.nist.gov/10.32#E10

## Slide 6
차원 D에 따른 Bessel 차수
f̂p,D(k) = [2πD/2/Γ(p)] (|k|/2d)p−D/2Kp−D/2(d|k|)
f̂p,D(0) = [πD/2Γ(p−D/2)/Γ(p)]dD−2p
D=1인 원자열은 Kₚ₋₁/₂, D=2인 원자평면은 Kₚ₋₁을 준다.
k=0은 별도로 계산해 작은 인수에서의 수치 상쇄를 피한다.
LJ / BESSEL · THEORY 06 / 40
Notes: 적분 항등식 ∫t^(ν−1)exp(−βt−γ/t)dt=2(γ/β)^(ν/2)Kν(2√βγ)를 적용한다. ν=p−D/2, β=d², γ=|k|²/4. Bessel은 새로운 경험식이 아니라 기존 무한 격자합의 정확한 reciprocal 표현이다.
출처
solver_v1/FCC111_FULL_STACK_DERIVATION.md
https://dlmf.nist.gov/10.32#E10

## Slide 7
원자열의 Poisson 급수
Sp(a,s) = Ap(a) + ∑m≥1 Bp,m(a)cos θm
Ap = √π Γ(p−1/2)a1−2p/[bΓ(p)]
Bp,m = [4√π/(bΓ(p))](πm/ab)p−1/2Kp−1/2(2πma/b)
θₘ=2πm(1/2−s/b): 반 격자 staggered 위상을 보존한다.
무한 실공간 이웃 수를 임의 cutoff로 정하는 방식과 구별한다.
LJ / BESSEL · THEORY 07 / 40
Notes: Poisson 공식의 1/b와 ±m 쌍의 2를 함께 반영해야 계수가 맞는다. m=0은 평균 정상 결합, m≠0은 registry corrugation이다. 실제 코드는 허용오차로 reciprocal 급수를 절단하는 반해석적 평가다.
출처
solver_v1/BESSEL_LATTICE_DERIVATION.md
solver_v1/lattice_bessel.py

## Slide 8
정상 개구와 registry 장벽의 결합
Kν(z) ~ √(π/2z)e−z
Sp,s = ∑m≥1(2πm/b)Bp,msin θm
K′ν(z) = −[Kν−1(z)+Kν+1(z)]/2
원자열의 corrugation은 대략 exp(−2πma/b)로 줄어든다.
W의 해석적 미분이 drift와 Hessian을 함께 결정한다.
LJ / BESSEL · THEORY 08 / 40
Notes: 큰 a에서 s 장벽이 약해지는 경향은 같은 LJ 격자합에서 나온다. 점근 지수만으로 정확한 장벽이나 총 절단오차를 결정하지 않는다. a,s 혼합 미분도 동일 계수와 위상을 미분해 얻는다.
출처
solver_v1/BESSEL_LATTICE_DERIVATION.md

## Slide 9
지수형 환경 밀도의 무한합
fρ(r)=ρ0e−βρ(r/rₑ−1)=Cρe−κρr
ĝ1D(k)=2aκρK1(aQ)/Q, Q=√(κρ2+k2)
ρparallel=2Cρ/[exp(κρb)−1]
같은 원자열에서는 자기 자신을 제외한 기하급수를 사용한다.
교차 원자열은 위 Fourier 계수에 같은 Poisson 위상을 적용한다.
LJ / BESSEL · THEORY 09 / 40
Notes: 환경 밀도 ρ는 확률밀도 P, 질량 밀도와 다른 양이다. Cρ=ρ0 exp(βρ), κρ=βρ/rₑ. 1D transform은 exp(−κr)/r의 2K0(aQ)를 κ로 미분해 검증할 수 있다. ρ0와ρref의 비율에는 gauge가 있다.
출처
solver_v1/ANALYTIC_LJ_EAM_HYBRID.md

## Slide 10
LJ–EAM의 원자별 에너지 계산
E = (1/2)∑i∑j≠iφLJ(rij) + ∑iF(xi)
ρi=∑j≠ifρ(rij), F(x)=−A√x, xi=ρi/ρref
(F∘x)αβ=F″xαxβ+F′xαβ
각 원자의 전체 환경 밀도를 먼저 합산한 뒤 F를 적용한다.
두 원자열 셀의 2F와 full FCC의 원자당 F는 정규화가 다르다.
LJ / BESSEL · THEORY 10 / 40
Notes: 마지막 식 α,β는 집단좌표 미분 지표이고 F′,F″는 dimensionless density x에 대한 미분이다. 원자 지표 i,j와 구별한다. 이 hybrid는 기존 Al EAM 파라미터화를 자동으로 계승하지 않는다. 쌍/embedding 분해의 gauge 때문에 계수의 물리 해석에는 식별성 검사가 필요하다.
출처
solver_v1/ANALYTIC_LJ_EAM_HYBRID.md
solver_v1/FCC111_FULL_STACK_DERIVATION.md

## Slide 11
FCC(111) 평면과 ABC 적층
b=alat/√2, h111=alat/√3
a1=b(1,0), a2=b(1/2,√3/2)
Aatomic=√3 b2/2, τ=(a1+a2)/3
3τ는 평면 격자 벡터이며 A, B, C 배열이 반복된다.
결정축을 회전할 때는 +τ 적층에 맞는 실제 cubic-axis 대응을 쓴다.
LJ / BESSEL · THEORY 11 / 40
Notes: 기하학 frame e1=(1,−1,0)/√2, e2=(1,1,−2)/√6, e3=(1,1,1)/√3은 직교 정규다. 현재 +τ,+h 생성 격자에 cubic 텐서를 붙일 때 plane_basis_in_stacked_cubic_axes의 rows(−e1,−e2,e3)를 사용한다. 생성 원자위치와 cubic label을 혼동하면 전단 성분 부호가 틀릴 수 있다.
출처
solver_v1/fcc111_geometry.py
solver_v1/FCC111_FULL_STACK_DERIVATION.md
solver_v1/NONLOCAL_INTERFACE_ELASTICITY.md

## Slide 12
삼각 평면의 2D Poisson 합
Sp2D(d,δ)=∑R∈Λ[d2+|R+δ|2]−p
Sp2D = Aatomic−1∑G∈Λ*f̂p,2(G)eiG·δ
b1=(2π/b)(1,−1/√3), b2=(2π/b)(0,2/√3)
aᵢ·bⱼ=2πδᵢⱼ를 만족하는 reciprocal 격자를 쓴다.
±G를 묶으면 실수 cos(G·δ) corrugation을 얻는다.
LJ / BESSEL · THEORY 12 / 40
Notes: reciprocal shell은 h²−hk+k²가 같은 벡터들이다. 첫 shell의 degeneracy는 6이며 완전한 shell을 포함해야 대칭이 보존된다. D=2 Fourier 계수는 앞서 유도한 K_(p−1) 식을 사용한다. 지수 밀도는 Q=√(κ²+|G|²)에 대해 ĝ₂D=2πκ exp(−dQ)(dQ+1)/Q³이다. exp(−κr)/r의 2π exp(−dQ)/Q를 −∂κ로 미분해 얻는다. 모든 평면·층의 밀도를 원자별로 합산한 뒤 embedding을 적용한다.
출처
solver_v1/FCC111_FULL_STACK_DERIVATION.md
solver_v1/fcc111_lattice_sum.py

## Slide 13
무한 적층과 ζ(4), ζ(10)
Spfull=(1/2)Ztriangle(p)+∑ℓ≥1Sp2D(ℓa,Δℓ)
∑ℓ≥1 [π(ℓa)2−2p/(Aatomic(p−1))]
= πa2−2pζ(2p−2)/[Aatomic(p−1)]
LJ의 p=3,6은 각각 ζ(4), ζ(10)을 준다.
원자열 적층의 ζ(5), ζ(11)은 서로 다른 차원 축약에서 나온다.
LJ / BESSEL · THEORY 13 / 40
Notes: 양·음 층의 대칭이 쌍 에너지의 1/2과 상쇄되어 양의 층 합만 남는다. 동일 평면 항은 self를 뺀 Ztriangle/2다. 비영 reciprocal 모드는 exp(−ℓa|G|)로 감쇠한다. homogeneous Δℓ=ℓ(τ+s e_s)를 local fault와 등치하지 않는다.
출처
solver_v1/FCC111_FULL_STACK_DERIVATION.md

## Slide 14
한 계면만 움직이는 기하학
zℓ=ℓh (ℓ≤0), zℓ=ℓh+δa (ℓ≥1)
uℓ=0 (ℓ≤0), uℓ=u (ℓ≥1)
a=h+δa, u=(u1,u2), u=s es는 경로 축약
상·하 반결정 내부 간격은 벌크 값 h로 유지한다.
개구 a와 slip u는 같은 활성 계면의 상대 변위다.
LJ / BESSEL · THEORY 14 / 40
Notes: 전체 층 간격을 동시에 늘리는 homogeneous dilation과 국소 cleavage는 다르다. full registry는 두 성분이며 direct110와 Shockley112 경로는 명시적으로 선택한다. 직선 경로의 최대가 full-vector index-one saddle인지 별도로 확인한다.
출처
solver_v1/FCC111_ACTIVE_INTERFACE_DERIVATION.md
solver_v1/VECTOR_REGISTRY_AND_STRENGTH_AUDIT.md

## Slide 15
계면 쌍 에너지의 유한 차분
ΔEpair=∑k≥1k[w(kh+δa,kτ+u)−w(kh,kτ)]
Dr(x)=∑k≥1k[(k+x)−r−k−r]
=ζ(r−1,1+x)−xζ(r,1+x)−ζ(r−1)
x=δa/h, r=2p−2이며 w는 plane–plane LJ kernel이다.
k층 떨어진 상·하 평면 쌍은 절단면을 가로질러 k개 존재한다.
LJ / BESSEL · THEORY 15 / 40
Notes: 동일 반결정 내부 상호작용은 정확히 상쇄된다. 큰 무한 벌크 상수를 수치적으로 빼지 않는다. 평균 모드는 Hurwitz zeta로 합산하고 registry-dependent 꼬리는 기존 reciprocal 급수로 평가한다. 이 계수 k를 누락하면 cleavage 정규화가 달라진다.
출처
solver_v1/FCC111_ACTIVE_INTERFACE_DERIVATION.md

## Slide 16
계면 근처의 원자별 embedding 변화
Δρr=∑k≥r+1[ρplane(kh+δa,kτ+u)−ρplane(kh,kτ)]
ΔEemb=2∑r≥0[F(ρbulk+Δρr)−F(ρbulk)]
Wint=ΔEpair+ΔEemb, Wint(h,0)=0
r은 계면에서의 원자층 깊이이며 양쪽 원자가 factor 2를 준다.
깊은 층은 벌크 밀도로 복귀하므로 embedding 차분도 수렴한다.
LJ / BESSEL · THEORY 16 / 40
Notes: EAM은 원자마다 F를 평가한다. 한 global crystal density에 F를 한 번 적용하거나 층별 F(ρplane)를 합산하면 다른 이론이 된다. 이 scalar 식에 angular 연구 확장을 더할 때도 각 원자의 전체 tensor 환경 합 뒤에 비선형 함수를 적용한다.
출처
solver_v1/FCC111_ACTIVE_INTERFACE_DERIVATION.md

## Slide 17
환경의 방향 정보와 대칭
Uijk=∑neighborsw(r)rirjrk, vi=∑jUijj
Qijk=Uijk−(viδjk+vjδik+vkδij)/5
I3=||Q||2, Q=0 (반전 대칭 환경)
정상 벌크와 결함 원자는 같은 scalar 밀도라도 방향 환경이 다를 수 있다.
r의 곱은 Fourier 공간에서 i∂/∂G에 대응한다.
LJ / BESSEL · THEORY 17 / 40
Notes: STF rank3는 trace가 0이며 반전에서 부호가 바뀐다. 반전 대칭 affine 벌크의 모든 r,−r 쌍은 상쇄한다. 결함과 표면의 odd 환경은 남을 수 있다. 지수밀도 Fourier transform의 G 미분으로 무한 moment 합과 좌표 미분을 계산해 LJ/Bessel 틀을 유지한다.
출처
solver_v1/ANALYTIC_ANGULAR_ENVIRONMENT.md

## Slide 18
현재의 해석적 환경 확장 계열
F(x)=−A√x+B(x−1)+C(x−1)2
Eenv,i=F(xi)+D1xizI1,i+D3I3,i+K3I3,i2
+D2g(I2,i)+DEg(IE,i), g(I)=I/(1+αI/N2)
각 I는 원자별 무한 환경 moment를 합한 뒤 만든 불변량이다.
현재 탐색은 이 기존 계열 내부에서 수행하며 생산 기본식은 보존한다.
LJ / BESSEL · THEORY 18 / 40
Notes: I_E는 두 기존 radial quadrupole의 선형 조합으로 T2g 응답을 소거하고 Eg 응답을 분리한 연구 채널이다. normalization N2는 고정 amplitude gauge이며 specimen 면적/길이가 아니다. 채널별 정규화는 코드와 동일하게 적용한다. K3는 pristine harmonic 자료만으로 식별되지 않는다. 여기의 양의 계수·포화형 가정은 연구 가설이며 검증된 Al 퍼텐셜이라는 뜻이 아니다.
출처
solver_v1/vector_material_calibration.py
solver_v1/symmetry_resolved_material.py
solver_v1/quadrupole_saturation.py
solver_v1/coordination_screening.py

## Slide 19
계면에 작용하는 외부 일
t=σ·n, tn=n·σ·n, τα=eα·σ·n
Gint=Wint−Aatomic[tn(a−h)+τ1u1+τ2u2]
물리 좌표 [m], traction [Pa], 면적 [m²]를 쓰면 외부 일은 [J]다.
결정 방향과 실험 하중 방향의 변환을 명시해야 한다.
LJ / BESSEL · THEORY 19 / 40
Notes: 이 식은 에너지/원자 계면 셀로 정규화한 활성 계면의 물리적 traction work다. 기존 two-row PDE의 f*=kappa sigma/E 매핑을 σA로 바꾸라는 뜻이 아니다. 동일한 외부 일을 서로 다른 에너지/좌표 정규화에 맞추어 유도해야 한다. A_atomic과 통계적 A_c는 완전히 분리한다.
출처
solver_v1/FCC111_ACTIVE_INTERFACE_DERIVATION.md
solver_v1/KINETICS_LOADING_AND_STRESS_AUDIT.md

## Slide 20
완화 축방향 접선 보정
H0δq=cδf, c=(1,χ)T
δε=(cTδq)/a0=(cTH0−1c)δf/a0
κaxial=a0/(cTH0−1c), f*=κaxialσ/E
무주파수 평형 접선을 σ/E에 맞추는 기존 reduced 규약이다.
새 에너지 모델은 자기 a₀와 Hessian으로 κ를 다시 계산한다.
LJ / BESSEL · THEORY 20 / 40
Notes: 원래 TwoRowLJ의 a0=.7713438268704838, chi=.2에서 kappa=86.29296488740997을 보존한다. finite-frequency 응답을 따라가게 하려고 kappa를 조절하지 않는다. chi의 결정학 후보는 (a0/h)(e·m)(e·n)이며 물리 좌표 대응이 확인되어야 한다.
출처
solver_v1/DYNAMICS_FAST_A_DIAGNOSTICS.md
solver_v1/CONFIGURATIONAL_PLASTICITY.md

## Slide 21
Smoluchowski 확률 방정식
∂tP=−∇·J, J=−M(P∇G+θ∇P)
M=diag(Ma,Ms), θ=kBT, D=θM
에너지 기울기가 drift를, 열항이 확률의 확산을 정한다.
실제 계산은 확률밀도 자체를 결정론적으로 진화시킨다.
LJ / BESSEL · THEORY 21 / 40
Notes: θ는 사용한 에너지 단위에서의 kBT다. 생산 모델의 일정 diagonal mobility는 모델 가정이며 원자적 모든 주파수에서의 정확한 운동방정식이라고 주장하지 않는다. 국소 평형과 빠른 운동량 소거를 확인해야 한다. reference MD는 그 검증 데이터 생성 경로이며 생산 PDE를 Newtonian MD로 교체하지 않는다.
출처
solver_v1/probability_pde_2d.py
solver_v1/PHYSICAL_TIME_AND_MOBILITY.md

## Slide 22
자유에너지와 비음수 소산
ℱ[P]=∫PGdq+θ∫P ln P dq, μ=δℱ/δP
J=−MP∇μ
dℱ/dt=∫P∂tGdq−∫JTM−1J/P dq
마지막 식은 고정 반사 경계와 일정 온도에서 성립한다.
소산이 양수여도 순수 정상 지연만 있을 수 있어 소성과 구별한다.
LJ / BESSEL · THEORY 22 / 40
Notes: ∇μ=∇G+θ∇lnP를 대입하고 부분적분하면 위 식을 얻는다. 흡수/이동 경계에서는 경계 항이 더 필요하다. 정상 주기, 질량 보존, 일관된 conjugate work일 때만 한 주기의 입력 일이 소산과 같다. 누적 소산 자체를 임의 균열 임계값으로 쓰지 않는다.
출처
solver_v1/probability_pde_2d.py
solver_v1/CONFIGURATIONAL_PLASTICITY.md
solver_v1/INTERNAL_STEP_WORK_V30.md

## Slide 23
보존형 Scharfetter–Gummel flux
B(z)=z/(ez−1), Δ=(GR−GL)/θ
JL→R=(D/Δq)[B(Δ)PL−B(−Δ)PR]
PR/PL=e−Δ 에서 JL→R=0
같은 내부면 flux를 두 셀에 반대 부호로 반영한다.
명시·암시 적분은 같은 공간 generator를 사용한다.
LJ / BESSEL · THEORY 23 / 40
Notes: B(−Δ)=exp(Δ)B(Δ)이므로 이산 Gibbs 정지분포를 보존한다. Δ≈0에서 expm1 또는 급수로 B를 안정 계산한다. positivity, 질량잔차, dt/격자 수렴을 독립 검증한다. 작은 음수 보정은 개구 흡수로 합산하지 않는다.
출처
solver_v1/probability_pde_2d.py
solver_v1/RESULT_FIELDS.md

## Slide 24
생존 앙상블의 변형률 분해
⟨X⟩S=∫XPdq/Mraw, Mraw=∫intactPdq
εa=⟨a−a0⟩S/a0, εξ=χ⟨ξ⟩S/a0
εp=χb⟨n⟩S/a0, εtotal=εa+εξ+εp
흡수된 상태를 생존 앙상블 평균에 포함하지 않는다.
χ⟨s⟩/a₀=εξ+εp를 매 저장 시점에 검사한다.
LJ / BESSEL · THEORY 24 / 40
Notes: 정확한 연속 해에서 Mraw=Slocal이다. 수치상 차이는 mass residual이며 조건부 평균 분모는 실제 surviving density의 적분을 쓴다. 생존 질량이 소진되면 조건부 평균은 정의되지 않는다. n/xi 반열린 경계 규약과 음수 s indexing을 보존한다.
출처
solver_v1/CONFIGURATIONAL_PLASTICITY.md
solver_v1/PLASTICITY_AND_STRAIN_AUDIT.md

## Slide 25
우물 점유와 순·총 구성 이동
Pn=∫ΩₙPdq, ΣnPn=Mraw
dPn/dt=𝒥n−1/2−𝒥n+1/2−Ȧn
𝒥=j+−j−, 𝒥gross=j++j−
양의 flux는 증가하는 s 방향이며 Ȧₙ은 해당 우물의 개구 손실이다.
총 양방향 활동과 방향성 있는 순이동은 다른 관측량이다.
LJ / BESSEL · THEORY 25 / 40
Notes: SG의 한쪽률 분해는 정확한 이산 진단이다. gross는 |net|이 아니다. 단, 격자 경계의 확산 recrossing으로 SG gross는 대략 1/Δs에 의존하므로 mesh-independent committed hopping count로 해석하지 않는다. 물리 전이 횟수에는 well core/committor 정의가 추가로 필요하다.
출처
solver_v1/CONFIGURATIONAL_PLASTICITY.md
AGENTS.md

## Slide 26
소성 유동과 선택적 개구의 분리
d(∑nPn)/dt=∑𝒥n+1/2−∑nȦn
ε̇p,flow=[χb/(a0S)]∑𝒥n+1/2
ε̇p,open=[χb/(a0S)][−∑nȦn+⟨n⟩S∑Ȧn]
생존 registry 평균은 우물 간 이동과 선택적 개구 손실로 바뀐다.
잔류 소성은 unload와 충분한 zero-stress hold 후에도 수렴해야 한다.
LJ / BESSEL · THEORY 26 / 40
Notes: 연속 질량 균형 Sdot=−ΣȦn을 사용해 조건부 평균의 미분을 전개한 식이다. 개구 항을 plastic-flow로 부르면 선택적으로 살아남는 집단의 변화를 소성으로 오인한다. 반사 outer s boundary 가정이며 open outer boundary가 있으면 추가항을 명시한다.
출처
solver_v1/CONFIGURATIONAL_PLASTICITY.md
solver_v1/PLASTICITY_AND_STRAIN_AUDIT.md

## Slide 27
균열 개시의 최초통과 정의
Aabs(t)=∫0t∫ΓopenJ·n dΓdt
Pinit,local=Aabs, Slocal=1−Aabs
Rmass=Mraw+Aabs−1
개구 dividing surface의 실제 흡수와 수치적 보정을 구별한다.
격자·시간간격·flux 일치 오차보다 작은 신호는 미분해로 표시한다.
LJ / BESSEL · THEORY 27 / 40
Notes: 이동 dividing surface에서는 상대 경계 flux 또는 swept mass를 일관되게 계산한다. raw 1−Mraw는 반올림 잔차를 포함할 수 있으므로 canonical physical probability로 쓰지 않는다. Ωinit의 순간 점유나 Dacc 임계값은 현재 opening first-passage 정의와 다르다.
출처
solver_v1/RESULT_FIELDS.md
solver_v1/PROBABILITY_AND_PLASTICITY_RESOLUTION.md

## Slide 28
빠른 a의 유한온도 축약
P0(a,s,t)=ps(s,t)ρeq(a|s,f)
ρeq=e−G/θ/Za, ℱeff=−θ ln Za
∂tps=∂s[Ms(ps∂sℱeff+θ∂sps)]
고정 반사 a 경계에서 빠른 연산자의 nullspace를 먼저 구한다.
∂sℱeff=⟨Gs⟩와 solvability 조건이 느린 방정식을 준다.
LJ / BESSEL · THEORY 28 / 40
Notes: 느린 시간에서 Ma/Ms→∞의 선도해다. 임의 Ma 조정이나 a* delta 가정으로 시작하지 않는다. 저온에서는 ℱeff≈G(a*,s)+(θ/2)ln[Gaa(a*,s)/(2πθ)]이며 integration measure의 단위를 고정해야 한다. 축약된 정상 변형률에는 a* 대신 conditional ⟨a⟩를 사용한다.
출처
solver_v1/FAST_A_REDUCTION.md

## Slide 29
이동 경계와 QSD
Zb=∫L(s)U(s)e−G/θda
∂sℱb=⟨Gs⟩b−θ[e−G(U)/θU′−e−G(L)/θL′]/Zb
ℒaρQSD=−kopenρQSD
truncated Gibbs와 absorbing-process QSD를 구별한다.
국소 sink −kopen ps는 고유모드 분리와 시간척도 검증이 필요하다.
LJ / BESSEL · THEORY 29 / 40
Notes: Ga(U)=0이라는 saddle 조건은 Leibniz 경계항을 0으로 만들지 않는다. 흡수 연산자에는 정상적인 영 고유값 Gibbs 상태가 없다. 단순히 Ma→∞로 보내면 escape도 빨라지므로 희귀 탈출/혼합시간의 분리가 필요하다. 현재 reduced crack probability는 생산 검증을 통과하지 않았다.
출처
solver_v1/FAST_A_REDUCTION.md

## Slide 30
선형 완화와 주파수 응답
δq̇=−MH0δq+Mcδf, R=M1/2H0M1/2
λi=eig(R), τi=1/λi
𝒢(ω)=(κ/a0)cT(iωI+MH0)−1Mc
𝒢(0)=1은 정적 접선 보정에서 나온다.
유한 주파수의 진폭·위상은 M, Hessian, ω가 함께 결정한다.
LJ / BESSEL · THEORY 30 / 40
Notes: R은 대칭이므로 positive definite H와M에 대해 양의 relaxation rates를 준다. Was가 0이 아니면 eigenvector를 순수 a/s로 가정하지 않는다. 정상 좌표의 phase lag 자체를 plastic hysteresis라고 부르지 않는다. χ와 전달함수𝒢의 기호도 구별한다.
출처
solver_v1/DYNAMICS_FAST_A_DIAGNOSTICS.md

## Slide 31
길이·에너지·시간의 차원화
qphys=L0q*, Gphys=E0G*, tphys=t0t*
M*=(t0E0/L02)Mphys, [Mphys]=m²/(J·s)
t0=M*L02/(MphysE0), fHz=fmodel/t0
P*=L₀²Pphys이며 θ*=kBT/E₀로 확률과 열항도 변환한다.
에너지·길이 보정만으로 overdamped 시간은 정해지지 않는다.
LJ / BESSEL · THEORY 31 / 40
Notes: 한 공통 t0에는 Ma와Ms의 물리/모델 비율이 일치해야 한다. 독립 이동도가 기존1:.05와 다르면 상대 이동도 자체를 증거에 따라 검증해야 한다. 원자 질량을 숨은 Newtonian 시간으로 넣지 않는다. 생산 Ma,phys/Ms,phys/t0는 미보정 상태다.
출처
solver_v1/PHYSICAL_TIME_AND_MOBILITY.md

## Slide 32
같은 집단좌표의 이동도 측정
C=⟨δqδqT⟩, K=∫0∞⟨δq(t)δq(0)T⟩dt
H=θC−1, Γ=θC−1KC−1, M=CK−1C/θ
χv(ω)=vT(iωI+MH)−1Mv
위 관계는 일치하는 좌표의 조화·평형·overdamped 가정에서 유도한다.
유한 대역 스펙트럼 S(ω)/2를 K(0)와 곧바로 등치하지 않는다.
LJ / BESSEL · THEORY 32 / 40
Notes: B=MH, C(t)=exp(−Bt)C이면 K=B^(−1)C다. Gibbs covariance C=θH^(−1)에서 Γ식과M식을 얻는다. 실제 MD는 운동량과 기억 효과를 갖는다. 저주파 한계, 강제 응답/FDT, 온도, 부호, 진폭, 기록 길이, 결합 모드를 검사해야 생산 이동도를 승인할 수 있다.
출처
solver_v1/MODAL_KINETIC_CALIBRATION_V25.md
solver_v1/WEAK_KINETICS_AND_MATERIAL_V31.md

## Slide 33
좌표 축약에서 생기는 기억 효과
Mscalar=(vTCv)2/[θ(vTKv)] ≤ vTMv
χv(0)=vTCv/θ, −Imχv/ω → vTKv/θ
H̄=H/Np, M̄=NpM, θ̄=θ/Np
scalar 저주파 응답과 full-system 투영 이동도는 일반적으로 다르다.
원자수 정규화에서는 drift와 diffusion을 동시에 보존해야 한다.
LJ / BESSEL · THEORY 33 / 40
Notes: Cauchy–Schwarz를 K^(−1/2)Cv와K^(1/2)v에 적용하면 부등식을 얻는다. 평면별 gap은 Σq_l=0 제약을 먼저 제거한 독립 subspace에서 역산한다. M만Np배하고θ를 유지하면 확산이Np배 바뀐다. 이는 실제 온도를 바꾸라는 뜻이 아니라 같은 평면 확률법칙의 에너지 정규화다. local atomic-cell PMF로의 전이는 별도 검증 대상이다.
출처
solver_v1/collective_generator_bridge.py
solver_v1/WEAK_KINETICS_AND_MATERIAL_V31.md

## Slide 34
이상강도와 실제 소성의 공간 구조
γ(d)=Wint(d)/Aatomic
E[d]≈Eelastic[d]+∫γ(d(x))dA−Wexternal
d=(opening,slip1,slip2)
균일 반결정 이동은 결함 없는 coherent 계면의 이상강도를 탐색한다.
국소 slip에는 주변의 탄성 변형과 전위 코어·source 기하학이 필요하다.
LJ / BESSEL · THEORY 34 / 40
Notes: 실제 항복을 이상강도에 곱하는 보정계수로 만들지 않는다. 같은 에너지에서 공간적 변형 비용을 유도하고 결함의 안정성·구동·유한 source를 검증한다. 지름, 원자 셀 면적, A_c를 자동으로 activation 크기로 쓰지 않는다. 여기의 continuum+misfit은 long-wave 근사로서 원자 코어에서 별도 검사해야 한다.
출처
solver_v1/NONLOCAL_INTERFACE_ELASTICITY.md
solver_v1/MATERIAL_TO_SPECIMEN_STRENGTH.md

## Slide 35
반무한 벌크 소거와 비국소 kernel
K(k)=|k|(Z+−1+Z−−1)−1
Eelastic=(1/2)∫d̂†K(k)d̂ d²k/(2π)²
Kjump=(BH+B†)−1 (이산 harmonic 제약)
Z±는 같은 벌크 탄성 텐서에서 구한 표면 impedance다.
원자적 finite-q kernel에는 이미 포함된 local stiffness를 중복 가산하지 않는다.
LJ / BESSEL · THEORY 35 / 40
Notes: 두 half-space의 공통 변위를 최소화하면 첫 Schur kernel을 얻는다. H+는 translation zero modes를 처리한 pseudoinverse이고 B는 명시된 displacement-jump 제약이다. continuum K(0)=0과 atomistic local term의 차이를 구별한다. 원자열 코어에서 y,z도 움직이면 Bessel 영 모드의 algebraic tail을 보존해야 한다.
출처
solver_v1/NONLOCAL_INTERFACE_ELASTICITY.md
solver_v1/DISCRETE_FCC_SCREW_DERIVATION.md
solver_v1/VECTOR_FCC_CORE_DERIVATION.md

## Slide 36
유한 pinned source의 정적 장벽
G[curve]=∫γline(θ)dℓ−τb Aswept
(γline+γ″line)κcurve=τb
τc=2γline(π/2)/(bL)
L은 실제 source/고정점 기하학이며 통계적 상관 면적과 다르다.
안정 minor arc와 index-one major arc의 에너지 차가 장벽을 준다.
LJ / BESSEL · THEORY 36 / 40
Notes: 이 식은 양의 anisotropic line stiffness를 갖는 planar local-line 근사 안에서의 유도다. 선 에너지는 같은 벌크/계면 kernel에서 연결하지만 core와 장애물의 물리값이 추가로 필요하다. finite barrier를 얻어도 물리 속도나 실험 항복이 자동 검증되지 않는다. ΔG의 응력 미분으로 activation 형상량이 나오며 임의 characteristic volume을 넣지 않는다.
출처
solver_v1/FINITE_SOURCE_BARRIER_DERIVATION.md

## Slide 37
국소 확률과 시편 확률
Neff=Astressed/Ac
log Sspec=Nefflog1p(−Plocal)
Pspec=−expm1[log Sspec]
Ac는 통계적으로 독립적인 등가 개시 영역을 가정하는 외부 보정량이다.
국소 미분해 신호를 확대해 인증된 시편 확률로 제시하지 않는다.
LJ / BESSEL · THEORY 37 / 40
Notes: Aatomic은 원자 에너지의 면적 정규화, Ac는 확률 상관 면적, Astressed는 시편 하중 면적이다. 세 양을 같은 것으로 쓰지 않는다. strain과well activity에는Neff를 곱하지 않는다. 분산을 맞춘 correlation area가 void/survival 확률의 독립영역 면적과 자동으로 같지 않다.
출처
solver_v1/STATISTICAL_CORRELATION_AREA.md
app/specimen_probability.py

## Slide 38
보정과 식별성의 수학적 조건
rk(θ)=[yk(θ)−yk,target]/sk
Jki=∂rk/∂θi, J=UΣVT
ρ0→cρ0, ρref→cρref 에서 x=ρ/ρref 불변
단위와 온도·방향·완화 조건이 일치하는 관측량만 비교한다.
bulk 접선만 맞춘 후보는 계면 장벽과 finite-q 응답도 검증해야 한다.
LJ / BESSEL · THEORY 38 / 40
Notes: 밀도 scale gauge를 고정하고 singular values/rank/상관을 보고한다. fixed radial shape에서 에너지 계수에 선형인 행렬을 이용해 exact anchors와minimax residual을 분리할 수 있다. fitting 자료, inspected development 자료, 적합에서 제외한 자료를 명시한다. 작은 training loss도 실험 Al 검증이나 유일한 파라미터의 증거는 아니다.
출처
solver_v1/ALUMINUM_ANALYTIC_CALIBRATION.md
solver_v1/CORE_INTERFACE_COMPATIBILITY_V23.md
solver_v1/WEAK_KINETICS_AND_MATERIAL_V31.md

## Slide 39
이론의 연결과 검증 경계
해석적 기반: LJ 무한합, Poisson 변환, Bessel 계수와 미분
확률 기반: 보존형 Smoluchowski, 생존 조건부 평균, 개구 최초통과
연구 확장: full FCC, 활성 계면, 환경 moment, 공간 전위와 source
남은 물리 검증: Al 재료 적합, 국소 kinetics, 실제 항복·피로, Ac
LJ / BESSEL · THEORY 39 / 40
Notes: 수학적 항등식, 수치 구현 검증, 재료 적합, 실험 검증은 별도 단계다. 생산 PDE는 model-time 상태이며 연구 MD의 ps를 그 Hz로 재명명하지 않는다. 개구 최초통과, 누적 소산, 순간 위험영역 점유는 서로 다른 관측량이다. 각 정의의 경계조건과 적용 범위를 확인한다.
출처
AGENTS.md
solver_v1/SOLVER_VALIDATION_GATES.md
solver_v1/WEAK_KINETICS_AND_MATERIAL_V31.md

## Slide 40
발표 후 다시 볼 기호
a, s, u: 정상 분리, scalar registry, 두 성분 registry 변위
W, G, ℱeff: 내부 에너지, 외부 일 포함 에너지, 조건부 자유에너지
P, Pn, Aabs: intact 확률밀도, 우물 점유 질량, 누적 개구 흡수
M, θ, t₀: 집단좌표 이동도, 열 에너지, 물리 시간 환산 척도
Aatomic, Ac: 원자 에너지 정규화 면적, 통계적 상관 면적
LJ / BESSEL · THEORY 40 / 40
Notes: 수식과 자세한 유도는 같은 폴더의 theory_notes.md 및 각 슬라이드 출처의 저장소 문서/코드에 있다. 표기상 applied stress σ와LJ길이σLJ, axial projectionχ와complex susceptibilityχv, stacking shiftτ와resolved shear tractionτ는 각각 문맥과첨자로 구별한다.
출처
AGENTS.md
solver_v1/RESULT_FIELDS.md